Инструкция по замеру рулонных жалюзи.

Замер «COMBO» и 	рулонных жалюзи	при	установке	на  стену 	или	 в	проем

осуществляется  по  высоте  и  ширине  проема (рис.1.).   Если  стенки,  верх и	низ проема не вертикальные и не горизонтальные, то замер осуществляется вверху проема, где подразумевается повесить штору.  Если  вертикальные  стенки	проема  имеют	наклон	ные	выступы,  то замер	по  ширине  осуществляется в нескольких  местах.  В  этом случае  шириной проема  будет   минимальная ширина.

Рис.1. Замер для установки на стену и в проем

Если установка на стену или потолок, то рекомендуемый расчет следующий:

•	[Ширина] = [Ширина проема] + 15 см

•	[Высота] = [Высота проема] + 15 см

Если установка в проем, то расчет следующий:

•	[Ширина ГИ] = [Ширина проема] – 1 см

•	[Высота] = [Высота проема]

Ограничение готовых размеров изделия: Ширина(min/max)- 0,25/2,5 м, Высота(max)- 3,0м

Стандартная длинна управления не должна быть менее 3/4 от высоты готового изделия.