ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ МОНТАЖА СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ.

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Подготовительные работы проводятся заказчиком в сроки, оговоренные сторонами, и включают в себя подготовку проема для монтажа ворот. В случае невыполнения подготовительных работ, монтаж ворот будет осуществляться в дополнительно согласованные сторонами сроки после выполнения заказчиком полного объема нижеуказанных работ.

Контроль объема и качества выполнения подготовительных работ осуществляется представителем Организации, осуществляющей монтаж ворот.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

  - ПОДГОТОВКА ПРОЕМА ДЛЯ МОНТАЖА ВОРОТ

Подготовленные проемы должны соответствовать следующим требованиям:

- проемы должны иметь прямоугольную форму или другую, согласованную с Исполнителем форму;

- поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин;

- отклонение рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм/м, но не более 5 мм.

- пространство, необходимое для монтажа ворот, должно быть свободно от строительных конструкций, трубопроводов отопления, вентиляции и т.п.

  - ВЫПОЛНЕНИЕ ОБМЕРОВ ВНУТРЕННЕГО ПОМЕЩЕНИЯ И ВЪЕЗДНОГО ПРОЕМА

Проем измеряется изнутри помещения, т.к. секционные ворота монтируются на внутреннюю поверхность проема по высоте (слева, справа, посередине). Наибольшие из размеров по высоте и ширине проема являются определяющими при заказе ворот.

Замеры зон, необходимых для монтажа, осуществляются по следующей схеме (рис.1).

RM – высота проема;

LDB – ширина проема;

H – высота перемычки или расстояние от верхнего края проема до потолка;

ET – глубина вхождения ворот внутрь помещения;

SL, SR – расстояние от края проема до боковой стены.

Инструкцию получил, обязуюсь подготовить проем для монтажа секционных ворот

___________________________________________________/______________________________/___________/

Ф.И.О (должность, название организации)                                                                                                                Дата