Инструкция по замеру рольставен

1. Размеры короба и ширина направляющих  выбираются в зависимости от профиля полотна и высоты жалюзи.

2. Тщательно промерить ширину ( сверху, снизу и посередине ) и высоту проема. Т.к. защитные жалюзи ставятся только по уровню, а откосы проема могут быть неровными, следует учесть возможное появление щелей.
Защитные жалюзи могут быть установлены как в проем, так и в накладку, снаружи или внутри помещения.

3. При установке в проем габаритные размеры жалюзи равны размеру проема. Рекомендуется делать  небольшой технологический запас (- 5 мм ) в меньшую сторону, иначе готовая конструкция может не встать в проем. Такое крепление надежнее, чем крепление в накладку, но короб перекрывает верхнюю часть светового проема.

4. При установке в накладку высота жалюзи равна высоте проема + высота короба + 5см ( внутри помещения; если на улице лучше прибавлять 2 ламели, т.к. в зимнее время полотно замерзает и есть возможность, что полотно полностью уйдет в короб ), а ширина равна ширине проема + ширина направляющей, помноженная на два. Если нет отлива, подоконника или другого упора, на который может опуститься полотно жалюзи, следует заказать нижнюю направляющую  или уголок по всей длине изделия.

5. При любом типе крепления следует учитывать управление. Где его ставить ( слева или справа если смотреть на выступающую часть короба ), как его выводить. При установке в накладку иногда приходится увеличивать размеры жалюзи для вывода ручного управления, чтобы обойти балки перекрытий. При установке в проем ручное управление вообще может быть не применимо (необходимо уточнить у специалистов).

6. При замере следует обращать внимание на следующие нюансы: не будут ли жалюзи мешать открыванию окон и дверей; не будут ли мешать опусканию  жалюзи ручки дверей, шпингалеты окон и др.

7. На объекте с большим количеством рольставен  желательно выбирать одинаковые короба для всех защитных жалюзи и делать их на одном уровне по высоте для улучшения внешнего вида.