Инструкция по замеру горизонтальных жалюзи

Замер горизонтальных жалюзи при установке на стену или в проем осуществляется по высоте и ширине проема (см. рис.1).

Если установка в проем, то расчет следующий:

•	[Ширина] = [Ширина проема] – 1 см

•	[Высота] = [Высота проема] – 1 см

Если	установка	производится	на	раму	окна	с	кронштейнами	ПВХ,	то	замеряется

высота рамы окна [Высота] и ширина по штапику (см. рис.2). Если установка на раму окна с

обычными кронштейнами, то замер рекомендуется проводить по высоте [Высота 2].

Рис.1. Замер при установке на и в проем

Рис.2. Замер при установке на раму окна

Если	жалюзи	межрамные	(только  16	или  25	мм,	все	материалы),	то	замер

осуществляется,	либо	по	внутреннему	пространству	между	рамами  (там,	где	будут

расположены жалюзи), либо по световому проему (по стеклу):

•	[Ширина] = [Ширина стекла] – 0,5 см

•	[Высота] = [Высота стекла] + 2 см

При	этом  глубина  проема должна быть  не менее  2,7 см  при  использовании  специаль-

ных  межрамных  кронштейнов  и  5 см –  универсальных.

Ограничение готовых размеров изделия: Ширина(min/max)- 0,25/2,7 м, Высота(min/max)- 0,4/3,0м.

Стандартная длинна управления составляет 2/3 от высоты готового изделия.